## Slide 1
Mobile SMARTS для RFID
www.cleverence.ru

## Slide 2
Немного о технологии
RFID («Эр Эф Ай Ди», Radio Frequency Identification – «радио-частотная идентификация») – это набор разнородных технологий и стандартов, обеспечивающих бесконтактную идентификацию чего-либо по радио-каналу на расстояниях от нескольких сантиметров до сотен метров путем обмена данными между специальным устройством чтения, называемым RFID-ридер, и специальными метками с антенной и микрочипом, которые наносятся на интересующие объекты.

## Slide 3
  Метки и считыватели должны работать на частотах UHF* (при этом и считывателям, и меткам, теоретически не запрещается в дополнение к UHF поддерживать и любые другие частоты)
  Чип каждой метки должен иметь свой уникальный идентификационный номер, прошитый производителем еще на стадии производства (при этом в стандарте прописана структура номера. EPCglobal занимается регистрацией производителей чипов и выдает им те самые номера производителя)
  Метки должны поддерживать не только чтение с них, но и запись данных в метку
Стандарт Class 1 Gen 2
*UHF (Ultra High-Frequency, сверхвысокие частоты) - технологии и оборудование для работы на частотах 433 МГц, 860-960 МГц, 2.4-2.45 ГГц и 5.2-5.8 ГГц.

## Slide 4
  В чипе должен присутствовать специальный банк памяти для хранения уникального идентификатора маркируемого объекта (так называемого EPC) (записывается пользователем метки. это в дополнение к номеру чипа, записываемому производителем, и вообще не имеет к номеру чипа никакого отношения)
  Метки должны позволять задавать пароль доступа на чтение и запись данных
  Метки должны позволять «прожигать» данные намертво, так чтобы их уже нельзя было переписать (для защиты от мошенничества)
Стандарт Class 1 Gen 2

## Slide 5
  Метки должны позволять безвозвратно стирать с них всю информацию, производить так называемое «убийство» метки
  Метки должны позволять задавать пароль на эту функцию «убийства», в дополнение к паролю на доступ к чтению/записи
Стандарт Class 1 Gen 2

## Slide 6
Стандарт Class 1 Gen 2
Принцип идентификации с помощью меток Gen2:
  В метку записывается уникальный номер идентифицируемого объекта (в виде EPC). Метка крепится к объекту. Таким образом, EPC в метке идентифицирует объект, к которому прикреплена метка. Метки инвентаризуются по EPC, со скоростью тысяча меток в секунду.
  В метке дополнительно хранится уникальный номер чипа, который идентифицирует саму метку, а не тот объект, к которому она прикреплена. Номер чипа не связан с EPC и не имеет никакого отношения к идентифицируемому объекту. Номера чипов считываются медленно, по одному за раз.

## Slide 7
  Считыватели стационарные
  Считыватели мобильные
  Принтеры
  Метки
RFID: Составные части
Первым 3-м для работы нужен софт
Стратегия Клеверенс – этот софт предоставить

## Slide 8
RFID-метки

## Slide 9
  Ювелирное производство и торговля
  Шубы и дорогая одежда
RFID: Перспективные клиенты

## Slide 10
Функционал для чтения и записи
Декодирование и кодирование EPC
Определение уровня сигнала
Определение местоположения
RFID в Mobile SMARTS
Чтение и запись меток мобильными считывателями

## Slide 11
Библиотеки чтения и записи
Компонента для 1С
Управление считывателем с экрана микрокиоска
RFID в Mobile SMARTS
Чтение и запись меток стационарными считывателями

## Slide 12
RFID в Mobile SMARTS
MC9090G
CK3+IP30
FX7400
XR480

## Slide 13
Общий язык RFID-запросов для всех марок оборудования
RFID в Mobile SMARTS
READ tagid, tid WHERE tagid(0,32) == “3008”
READ tagid
WRITE user = {mydata} WHERE epc == {myEPC}
WRITE epc.serial = {serial} WHERE tid == “E20FE012”

## Slide 14
Сокрытие сложностей технологии
RFID в Mobile SMARTS
Автоматическое управление сессиями чтения, фильтрами, флагами меток для улучшения качества чтения
Автоматическое управление статусами и попытками для улучшения качества записи

## Slide 15
RFID-решение для чтения/записи за 5 мин
В соединении с остальным функционалом Mobile SMARTS
В учетную систему придет готовый красивый итоговый документ Mobile SMARTS
RFID в Mobile SMARTS

## Slide 16
СПАСИБО!
www.cleverence.ru